### Ausführliches Datenblatt für den senseBox GPS Empfänger
#### Allgemeine Informationen
- Produktname: senseBox GPS Empfänger
- Modul: u-blox CAM-M8Q Multi GNSS Modul
- Einsatzbereiche: Geopositionierung, Umweltüberwachung, mobile Datensammlung, Bildung
#### GNSS-Empfängereigenschaften
- Unterstützte GNSS-Systeme:
  - GPS (USA)
  - GLONASS (Russland)
  - Galileo (EU)
  - BeiDou (China)
  - QZSS (Japan)
- Kanäle: 72
- Empfindlichkeit:
  - Tracking: -167 dBm
  - Cold Start: -148 dBm
  - Hot Start: -156 dBm
- TTFF (Time to First Fix):
  - Cold Start: Typisch 26 s
  - Hot Start: Typisch 1 s
#### Genauigkeit und Leistung
- Positionierungsgenauigkeit:
  - Horizontal: ±2.5 m CEP (Circular Error Probable)
- Geschwindigkeitsgenauigkeit: ±0.1 m/s
- Zeitgenauigkeit: ±30 ns
- Höhengenauigkeit: ±5 m
#### Datenprotokolle und Schnittstellen
- Protokolle: NMEA 0183, UBX (u-blox Binary Protocol)
- Kommunikationsschnittstelle: UART (Standard-Baudrate: 9600 bps, konfigurierbar)
- Zusätzliche Funktionen: Unterstützung für RTCM (Radio Technical Commission for Maritime Services) zur Genauigkeitsverbesserung durch Korrekturdaten
#### Stromversorgung und Verbrauch
- Betriebsspannung: 3.3V (über die senseBox MCU)
- Stromverbrauch:
  - Aktiver Modus: Typisch 21 mA
  - Backup-Modus: <1 mA
#### Physische Eigenschaften
- Modulgröße: 9.6 mm x 14.0 mm x 1.95 mm (L x B x H)
- Antenne: Externe GPS-Antenne erforderlich (mit U.FL-Konnektor)
- Betriebstemperatur: -40°C bis +85°C
- Lagerungstemperatur: -40°C bis +85°C
#### Funktionen und Merkmale
- Echtzeit-Tracking: Bietet Echtzeit-Daten für dynamische Anwendungen wie Fahrzeugverfolgung oder mobile Datenerfassung
- Assisted GNSS (A-GNSS): Unterstützt durch u-blox AssistNow Online und Offline-Dienste für schnellere Fixzeiten
- Low Power Mode: Energiesparmodi für batteriebetriebene Anwendungen
#### Anwendungen
- Umweltüberwachung: Geo-Tagging von Daten wie Luftqualität, Temperatur und anderen Umweltparametern
- Mobile Datensammlung: Ideal für Anwendungen wie Kartierung und Geo-Datensammlung
- Bildung und Forschung: Einsatz in Projekten zur Vermittlung von GNSS-Technologie und Geoinformationssystemen (GIS)
- Navigation: Nutzung in tragbaren Navigationssystemen oder mobilen Geräten
#### Sicherheits- und Nutzungsrichtlinien
- Elektrische Sicherheit:
  - Sicherstellen, dass die Betriebsspannung nicht überschritten wird, um das Modul zu schützen
  - Vorsichtiger Umgang mit der externen Antenne und Verbindungen
- ESD-Schutz: Maßnahmen gegen elektrostatische Entladung beim Umgang mit dem Modul
#### Verpackung und Lieferung
- Lieferumfang: senseBox GPS Empfänger Modul, Kurzanleitung
- Verpackung: Antistatische Verpackung zum Schutz vor elektrostatischen Entladungen
#### Hinweise und Empfehlungen
- Integration: Einfacher Anschluss an die senseBox MCU über UART-Schnittstelle, vollständige Kompatibilität mit der Arduino-IDE
- Software-Unterstützung: Bibliotheken und Beispielcodes für einfache Integration in Projekte verfügbar
- Erweiterungsmöglichkeiten: Kann mit anderen senseBox Modulen und Sensoren kombiniert werden, um umfangreiche Datensammlungen zu ermöglichen

Hinweis: Dieses ausführliche Datenblatt bietet eine umfassende Übersicht über die technischen Spezifikationen, Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten des senseBox GPS Empfängers basierend auf dem u-blox CAM-M8Q Modul. Für detaillierte Informationen und spezifische Anwendungsfälle wird empfohlen, die vollständige technische Dokumentation und Benutzerhandbücher zu konsultieren.