das senseBox LoRa-Bee 868MHz ist ein Modul, das speziell für die senseBox-Plattform entwickelt wurde, um eine drahtlose Kommunikation über das LoRaWAN-Protokoll im 868 MHz Band zu ermöglichen. Es eignet sich ideal für IoT-Anwendungen, die eine zuverlässige, langreichweitige und energieeffiziente Datenübertragung erfordern. Das Modul verfügt über eine Drahtantenne für den Empfang und die Übertragung von Daten.

### Ausführliches Datenblatt für das senseBox LoRa-Bee 868MHz (mit Drahtantenne)
#### Allgemeine Informationen
- Produktname: senseBox LoRa-Bee 868MHz
- Modul: RF96
- Frequenzband: 868 MHz (ISM-Band, Europa)
- Protokoll: LoRa (Long Range)
- Anwendungsbereiche: IoT, Umweltüberwachung, Smart City, drahtlose Sensornetzwerke
#### Technische Spezifikationen
##### Funktechnologie
- Frequenzbereich: 868 MHz (Europa)
- Modulationsverfahren: LoRa (chirp spread spectrum)
- Ausgangsleistung: Bis zu +20 dBm (100 mW) EIRP
- Empfindlichkeit: Bis zu -148 dBm, abhängig von der Datenrate
- Datenraten: 0.3 kbps bis 37.5 kbps (adaptive Datenrate)
- Reichweite: Bis zu 15 km in ländlichen Gebieten, bis zu 5 km in städtischen Gebieten (je nach Umgebung und Hindernissen)
##### Elektrische Eigenschaften
- Betriebsspannung: 3.3V (bereitgestellt durch die senseBox MCU)
- Stromverbrauch:
  - Sendemodus: Bis zu 120 mA (bei maximaler Ausgangsleistung)
  - Empfangsmodus: Typischerweise 10-12 mA
  - Schlafmodus: <200 nA
##### Schnittstellen und Kommunikation
- Kommunikationsschnittstelle: SPI (Serial Peripheral Interface) zur Datenübertragung zwischen dem LoRa-Bee und der senseBox MCU
- Pinbelegung: Standardisierte XBee-kompatible Pinbelegung
- Antenne: Externe Drahtantenne für den Funkbetrieb
##### Physische Eigenschaften
- Abmessungen:
  - Länge: 24.38 mm
  - Breite: 32.94 mm
  - Höhe: Abhängig von der Drahtantenne, typischerweise ca. 25 mm (inkl. Antennenhalterung)
- Gewicht: Leicht, ca. 10 g
- Formfaktor: XBee-kompatibel, direkt steckbar auf die senseBox MCU
#### Funktionen und Merkmale
- Langreichweitige Kommunikation: Unterstützt lange Reichweiten und hohe Penetrationsfähigkeiten, ideal für den Einsatz in schwer zugänglichen Gebieten.
- Niedriger Energieverbrauch: Hohe Energieeffizienz, geeignet für batteriebetriebene Anwendungen mit langer Laufzeit.
- Sicherheit: Integrierte AES-128-Verschlüsselung für sichere Datenübertragung.
- Netzwerkintegration: Unterstützt LoRaWAN-Protokoll für die Einbindung in bestehende LoRaWAN-Netzwerke oder private Netzwerke.
#### Anwendungsbereiche
- Umweltüberwachung: Geeignet für die Überwachung von Umweltparametern wie Temperatur, Feuchtigkeit, Luftqualität über große Entfernungen.
- Smart City: Implementierung in städtischen IoT-Anwendungen wie Verkehrsüberwachung, Luftqualitätsmessung und mehr.
- Landwirtschaft: Fernüberwachung und -steuerung in der Landwirtschaft, wie z.B. Bewässerungssysteme und Bodenfeuchtigkeitsmessung.
- IoT-Netzwerke: Aufbau von drahtlosen Sensornetzwerken für unterschiedliche IoT-Anwendungen, die geringe Datenraten und weite Abdeckung erfordern.
#### Sicherheits- und Nutzungsrichtlinien
- Elektrische Sicherheit:
  - Sicherstellen, dass die Betriebsspannung 3.3V nicht überschritten wird, um das Modul und die angeschlossene Hardware zu schützen.
  - Vorsicht bei der Handhabung der Drahtantenne, um mechanische Schäden zu vermeiden.
- Netzwerksicherheit:
  - Implementierung der AES-128-Verschlüsselung, um die Integrität und Sicherheit der Daten zu gewährleisten.
#### Verpackung und Lieferung
- Lieferumfang: senseBox LoRa-Bee Modul mit RF96, Drahtantenne, Kurzanleitung
- Verpackung: Antistatische Verpackung zum Schutz vor elektrostatischen Entladungen
#### Hinweise und Empfehlungen
- Software-Integration:
  - Unterstützt durch Arduino-Bibliotheken wie LoRa.h, sowie durch LoRaWAN-Stacks für einfache Implementierung und Steuerung.
  - Verfügbarkeit von Beispielcodes und Tutorials, um den Einstieg zu erleichtern.
- Montage der Antenne:
  - Die Drahtantenne sollte so positioniert werden, dass eine optimale Signalübertragung möglich ist. Es wird empfohlen, metallische Hindernisse zu vermeiden, die das Signal beeinträchtigen könnten.
- Optimierung der Reichweite:
  - Bei der Einrichtung des Netzwerks sollten die Umgebungsbedingungen und die erforderliche Reichweite berücksichtigt werden, um die beste Leistung zu erzielen.

Hinweis: Dieses ausführliche Datenblatt bietet eine detaillierte Übersicht über die technischen Spezifikationen, Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten des senseBox LoRa-Bee 868MHz Moduls auf Basis des RF96 Moduls. Für spezifische Anwendungen und detaillierte technische Informationen wird empfohlen, die vollständige technische Dokumentation und Benutzerhandbücher zu konsultieren.