die senseBox LoRa-Bee 868MHz mit u.Fl Antennenanschluss basiert auf dem RF96 Modul und ist für die drahtlose Kommunikation über das LoRaWAN-Protokoll im 868 MHz ISM-Band ausgelegt. Dieses Modul ist ideal für Anwendungen, die eine langreichweitige, energieeffiziente Datenübertragung erfordern, wie z.B. in der Umweltüberwachung, im IoT-Bereich und in der Landwirtschaft. Der u.Fl Antennenanschluss ermöglicht den einfachen Anschluss externer Antennen, um die Reichweite und Signalqualität zu optimieren.
### Ausführliches Datenblatt für das senseBox LoRa-Bee 868MHz (mit u.Fl Antennenanschluss)
#### Allgemeine Informationen
- Produktname: senseBox LoRa-Bee 868MHz
- Modul: RF96
- Frequenzband: 868 MHz (ISM-Band, Europa)
- Protokoll: LoRaWAN
- Anwendungsbereiche: IoT, Umweltüberwachung, Smart City, Landwirtschaft, drahtlose Sensornetzwerke
#### Technische Spezifikationen
##### Funktechnologie
- Frequenzbereich: 863 - 870 MHz (Europa)
- Modulationsverfahren: LoRa (chirp spread spectrum)
- Ausgangsleistung: Bis zu +20 dBm (100 mW) EIRP
- Empfindlichkeit: Bis zu -148 dBm, abhängig von der Datenrate
- Datenraten: 0.3 kbps bis 37.5 kbps (adaptive Datenrate)
- Reichweite: Bis zu 15 km in ländlichen Gebieten, bis zu 5 km in städtischen Gebieten (abhängig von Umgebung und Hindernissen)
##### Elektrische Eigenschaften
- Betriebsspannung: 3.3V (bereitgestellt durch die senseBox MCU)
- Stromverbrauch:
  - Sendemodus: Bis zu 120 mA (bei maximaler Ausgangsleistung)
  - Empfangsmodus: Typisch 10-12 mA
  - Schlafmodus: <1 µA
##### Schnittstellen und Kommunikation
- Kommunikationsschnittstelle: SPI (Serial Peripheral Interface)
- Pinbelegung: Standardisierte XBee-kompatible Pinbelegung
- Antennenanschluss: u.Fl (IPX) Stecker für den Anschluss externer Antennen
##### Physische Eigenschaften
- Abmessungen:
  - Länge: 24.38 mm
  - Breite: 32.94 mm
  - Höhe: Ca. 3 mm (exkl. Antennenanschluss)
- Gewicht: Ca. 10 g
- Formfaktor: XBee-kompatibel, direkter Anschluss an die senseBox MCU
#### Funktionen und Merkmale
- Langreichweitige Kommunikation: Unterstützt lange Übertragungsstrecken und hohe Durchdringungsfähigkeit, ideal für den Einsatz in schwer zugänglichen oder weitläufigen Gebieten.
- Niedriger Energieverbrauch: Geeignet für batteriebetriebene Anwendungen, die lange Laufzeiten erfordern.
- Sicherheit: Integrierte AES-128-Verschlüsselung für sichere Datenübertragung.
- Flexible Antennenoptionen: Der u.Fl Anschluss ermöglicht den Einsatz verschiedener externer Antennen zur Optimierung der Signalqualität und Reichweite.
#### Anwendungsbereiche
- Umweltüberwachung: Drahtlose Übertragung von Sensordaten zu zentralen Servern oder Datenbanken.
- Landwirtschaft: Überwachung und Steuerung landwirtschaftlicher Prozesse, wie z.B. Bodenfeuchtigkeit, Temperatur und andere Umweltparameter.
- Smart City: Implementierung von LoRaWAN-fähigen Sensoren in städtischen Gebieten für die Überwachung von Luftqualität, Verkehr und Infrastruktur.
- IoT-Netzwerke: Aufbau und Erweiterung drahtloser Sensornetzwerke für verschiedene Anwendungen.
#### Sicherheits- und Nutzungsrichtlinien
- Elektrische Sicherheit:
  - Sicherstellen, dass die Betriebsspannung innerhalb der spezifizierten Grenzen liegt, um Schäden am Modul und den angeschlossenen Geräten zu vermeiden.
  - Korrekte Handhabung des Moduls und der Antenne, um Kurzschlüsse und andere Schäden zu verhindern.
- Netzwerksicherheit:
  - Nutzung der integrierten AES-128-Verschlüsselung zur Sicherung der übertragenen Daten.
#### Verpackung und Lieferung
- Lieferumfang:
  - senseBox LoRa-Bee Modul (RF96) mit u.Fl Antennenanschluss
  - Kurzanleitung
- Verpackung: Antistatische Verpackung zum Schutz vor elektrostatischen Entladungen und mechanischen Schäden während des Transports
#### Hinweise und Empfehlungen
- Kompatibilität: Kompatibel mit der senseBox MCU und anderen Mikrocontrollern, die SPI unterstützen.
- Antennenauswahl: Die Wahl der richtigen Antenne (über den u.Fl Anschluss) ist entscheidend für die Optimierung der Reichweite und Signalqualität.
- Installationsort: Installation an einem gut belüfteten Ort, um Überhitzung zu vermeiden und die Signalqualität zu maximieren.

Hinweis: Dieses ausführliche Datenblatt bietet eine detaillierte Übersicht über die technischen Spezifikationen, Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten des senseBox LoRa-Bee 868MHz Moduls mit u.Fl Antennenanschluss basierend auf dem RF96 Modul. Für spezifische Anwendungen und detaillierte technische Informationen wird empfohlen, die vollständige technische Dokumentation und Benutzerhandbücher zu konsultieren.