die senseBox RTC (Real Time Clock) basiert auf dem RV-8823 RTC-Modul. Diese Echtzeituhr ist darauf ausgelegt, präzise Zeit- und Datumsinformationen bereitzustellen, selbst wenn das Hauptsystem ausgeschaltet ist. Sie ist eine nützliche Ergänzung für Systeme, die eine genaue Zeitmessung und -verfolgung erfordern, wie z.B. in Datenlogger-Anwendungen, automatisierten Steuerungssystemen oder in der Forschung.
### Ausführliches Datenblatt für die senseBox RTC (basierend auf dem RV-8823 RTC-Modul)
#### Allgemeine Informationen
- Produktname: senseBox RTC
- Modul: RV-8823 RTC-Modul
- Einsatzbereiche: Zeitmessung, Datenlogger, Automatisierung, Zeitstempelung von Daten
#### Technische Spezifikationen
##### Zeit- und Datumsfunktionen
- Funktionen: Echtzeituhr (RTC) mit Kalenderfunktion
- Zeitformat: 24-Stunden-Format
- Datum: Unterstützt Jahr, Monat, Tag, Wochentag
- Zeitgenauigkeit: ±5 ppm (typisch), ±3 ppm bei 25°C
- Einstellbare Parameter: Sekunde, Minute, Stunde, Tag, Datum, Monat, Jahr
##### Elektrische Eigenschaften
- Betriebsspannung: 1.8V bis 5.5V DC
- Stromverbrauch:
  - Aktivmodus: Typisch 0.2 µA bei 3V
  - Batteriepuffer: Typisch 0.1 µA bei 3V
- Energiesicherung: Unterstützt Batteriepufferung für kontinuierlichen Betrieb während der Systemabschaltung
##### Schnittstellen und Kommunikation
- Kommunikationsschnittstelle: I2C (Inter-Integrated Circuit)
- I2C-Adresse: Standardadresse 0x32
- Backup-Batterie: CR2032 oder vergleichbare Knopfzelle
##### Physische Eigenschaften
- Abmessungen: Kompakte Größe, typischerweise ca. 15 mm x 15 mm
- Gehäuse: Offenes PCB-Design oder mit optionalem Schutzgehäuse
#### Funktionen und Merkmale
- Präzise Zeitmessung: Hohe Genauigkeit dank des eingebauten Quarzoszillators.
- Automatische Zeitkorrektur: Eingebaute Mechanismen zur Korrektur der Zeitabweichung.
- Batteriepufferung: Ermöglicht den Weiterbetrieb der Uhrzeit- und Datumsverfolgung auch bei Stromausfall.
- Einfache Integration: I2C-Schnittstelle ermöglicht einfache Integration in verschiedene Mikrocontroller- und Computersysteme.
#### Anwendungsbereiche
- Datenlogger: Zeitstempelung von Sensordaten zur präzisen zeitlichen Zuordnung.
- Automatisierung: Zeitgesteuerte Schaltungen und Steuerungen in der Heim- und Gebäudeautomation.
- Forschung: Einsatz in wissenschaftlichen Projekten, die genaue Zeitstempel erfordern.
- Allgemeine Zeitmessung: Allgemeine Anwendungen zur Zeit- und Datumsanzeige in verschiedenen Geräten.
#### Sicherheits- und Nutzungsrichtlinien
- Betriebssicherheit:
  - Sicherstellen, dass die Backup-Batterie korrekt installiert ist, um den Verlust von Zeit- und Datumsinformationen bei Stromausfall zu vermeiden.
  - Vermeiden Sie den Betrieb außerhalb der spezifizierten Spannung und Temperaturbereiche, um die Genauigkeit und Lebensdauer des Moduls zu gewährleisten.
- Installation:
  - Vermeiden Sie mechanische Belastungen und extreme Temperaturen, die den Quarz oder die Elektronik beschädigen könnten.
  - Regelmäßige Überprüfung und Erneuerung der Backup-Batterie, um eine kontinuierliche Zeitverfolgung sicherzustellen.
#### Verpackung und Lieferung
- Lieferumfang:
  - senseBox RTC Modul (RV-8823)
  - Verbindungskabel (I2C)
  - Kurzanleitung
- Verpackung: Antistatische Verpackung zum Schutz vor elektrostatischen Entladungen und mechanischen Schäden
#### Hinweise und Empfehlungen
- Kompatibilität: Kompatibel mit senseBox MCU und anderen I2C-fähigen Systemen.
- Energieversorgung: Für einen kontinuierlichen Betrieb sollte eine Backup-Batterie (z.B. CR2032) installiert sein, um den Verlust der Zeitinformation zu verhindern.
- Wartung: Regelmäßige Überprüfung der Batterie und Austausch bei niedriger Spannung.

Hinweis: Dieses ausführliche Datenblatt bietet eine umfassende Übersicht über die technischen Spezifikationen, Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten der senseBox RTC (basierend auf dem RV-8823 RTC-Modul). Für spezifische Anwendungen und detaillierte technische Informationen wird empfohlen, die vollständige technische Dokumentation und Benutzerhandbücher zu konsultieren.