das senseBox Wasserthermometer - 5m, basierend auf dem DS18B20 Temperatursensor, ist ein spezialisiertes Sensor-Modul, das für die Messung der Wassertemperatur entwickelt wurde. Der DS18B20 ist ein digitaler Temperatursensor, der präzise Temperaturmessungen ermöglicht und über eine digitale 1-Wire-Schnittstelle kommuniziert. Dieses Sensor-Modul ist für den Einsatz in verschiedenen Wasserumgebungen wie Aquarien, Teichen, Flüssen oder in industriellen Prozessen konzipiert, wo die Überwachung der Wassertemperatur erforderlich ist.
### Ausführliches Datenblatt für das senseBox Wasserthermometer - 5m (DS18B20)
#### Allgemeine Informationen
- Produktname: senseBox Wasserthermometer - 5m
- Sensorelement: DS18B20 Digitaler Temperatursensor
- Einsatzbereiche: Wassertemperaturüberwachung in Aquarien, Teichen, Flüssen, industriellen Prozessen, Umweltüberwachung
#### Technische Spezifikationen
##### Temperaturmessung
- Messbereich: -55°C bis +125°C
- Genauigkeit: ±0.5°C im Bereich von -10°C bis +85°C
- Auflösung: Programmierbar von 9 bis 12 Bit (Standard 12 Bit)
- Ansprechzeit: Typisch 750 ms (bei 12 Bit Auflösung)
##### Elektrische Eigenschaften
- Betriebsspannung: 3.0V bis 5.5V DC
- Stromverbrauch:
  - Aktivmodus: Maximal 1.5 mA während der Messung
  - Ruhezustand: Typisch < 1 µA
- Schnittstelle: 1-Wire (Kommunikation und Stromversorgung über eine Leitung)
- Datenformat: 12-Bit-ADC-Ausgabe, Temperaturdaten als 16-Bit-Zahl
##### Physische Eigenschaften
- Sensorgehäuse: Edelstahlhülse (wasserdicht, rostfrei)
- Kabellänge: 5 Meter
- Kabeltyp: Mehradriges Kabel mit zusätzlicher Isolierung und Abschirmung
- Gehäuseabmessungen:
  - Durchmesser: Ca. 6 mm
  - Länge: Ca. 50 mm
- Schutzart: IP68 (wasserdicht, geeignet für langfristigen Unterwassereinsatz)
#### Funktionen und Merkmale
- Wasserdichtes Design: Ideal für den Einsatz in feuchten oder nassen Umgebungen, vollständig versiegelt und korrosionsbeständig.
- Präzise Temperaturmessung: Hohe Genauigkeit und Stabilität, geeignet für anspruchsvolle Anwendungen.
- Einfacher Anschluss: 1-Wire-Schnittstelle ermöglicht einfache Integration und Verkabelung, mehrere Sensoren können über eine einzige Leitung adressiert werden.
- Datenspeicherung: Eindeutige 64-Bit-Seriennummer zur Identifizierung bei Verwendung mehrerer Sensoren in einem Netzwerk.
#### Anwendungsbereiche
- Aquaristik: Überwachung der Wassertemperatur in Aquarien zur Sicherstellung optimaler Bedingungen für Fische und Pflanzen.
- Umweltüberwachung: Temperaturmessung in natürlichen Gewässern, z.B. Flüssen, Seen und Teichen.
- Industrielle Prozesse: Einsatz in Prozessen, bei denen eine genaue Temperaturkontrolle in Flüssigkeiten erforderlich ist.
- Heim- und Gebäudeautomation: Integrierbar in Smart-Home-Systeme zur Überwachung von Wassertemperaturen in Heizungsanlagen oder Schwimmbädern.
#### Sicherheits- und Nutzungsrichtlinien
- Betriebssicherheit:
  - Sicherstellen, dass das Sensorkabel und die Anschlussstellen gut isoliert und vor mechanischen Schäden geschützt sind.
  - Vermeiden Sie den Einsatz des Sensors in aggressiven Chemikalien oder stark verschmutztem Wasser, um Korrosionsschäden zu verhindern.
- Installation:
  - Der Sensor sollte vollständig in die zu messende Flüssigkeit eingetaucht sein, um genaue Messwerte zu gewährleisten.
  - Kabelverbindungen sollten vor Feuchtigkeit geschützt werden, insbesondere bei der Verwendung im Freien oder in feuchten Umgebungen.
#### Verpackung und Lieferung
- Lieferumfang:
  - senseBox Wasserthermometer (DS18B20) mit 5m Kabel
  - Verbindungskabel für den Anschluss an die senseBox MCU oder andere Mikrocontroller
  - Kurzanleitung
- Verpackung: Antistatische und wasserdichte Verpackung zum Schutz des Sensors während des Transports
#### Hinweise und Empfehlungen
- Kompatibilität: Kompatibel mit senseBox MCU und anderen Mikrocontroller-Plattformen, die die 1-Wire-Schnittstelle unterstützen.
- Energieversorgung: Betriebsspannung von 3.3V bis 5.5V; Vorsicht vor Spannungsschwankungen, die den Sensor beschädigen könnten.
- Wartung: Regelmäßige Überprüfung auf Abnutzung oder Beschädigungen des Sensorkabels und der Edelstahlhülse.

Hinweis: Dieses ausführliche Datenblatt bietet eine umfassende Übersicht über die technischen Spezifikationen, Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten des senseBox Wasserthermometers - 5m, basierend auf dem DS18B20. Für spezifische Anwendungen und detaillierte technische Informationen wird empfohlen, die vollständige technische Dokumentation und Benutzerhandbücher zu konsultieren.