### Datenblatt für den senseBox Lichtsensor für Beleuchtungsstärke & UV-Strahlung (LTR329 & VEML6070)
#### Allgemeine Informationen
- Modell: senseBox Lichtsensor für Beleuchtungsstärke & UV-Strahlung
- Sensoren: LTR329 (Beleuchtungsstärke) und VEML6070 (UV-Strahlung)
- Hersteller: senseBox
- Anwendungsbereiche: Umweltüberwachung, Gesundheitswesen, Smart Home, Landwirtschaft, Forschung und Bildung
#### Technische Spezifikationen
##### LTR329 (Beleuchtungsstärke-Sensor)
- Messbereich: 0 bis 64.000 Lux
- Spektralbereich: 320 nm bis 1050 nm (sichtbares Licht)
- Auflösung: 16-Bit
- Empfindlichkeit: Programmierbar, um unterschiedliche Lichtverhältnisse abzudecken
- Genauigkeit: ±10%
- Kommunikationsprotokoll: I2C
- I2C-Adresse: 0x29 (fest eingestellt)
- Betriebsspannung: 2.5V bis 3.6V
- Stromaufnahme:
  - Betriebsmodus: 110 µA (typisch)
  - Standby-Modus: 0.5 µA
- Abmessungen: 2 mm x 2 mm x 0.7 mm (L x B x H)
##### VEML6070 (UV-Strahlungssensor)
- Messbereich: UV-A Strahlung, UV-Index von 0 bis 11+
- Spektralbereich: 320 nm bis 400 nm
- Auflösung: 16-Bit
- Empfindlichkeit: Anpassbar durch integrierte Zeitsteuerung (Integration Time)
- Genauigkeit: ±0.1 UV-Index
- Kommunikationsprotokoll: I2C
- I2C-Adresse: 0x38 (für Befehle) und 0x39 (für Daten)
- Betriebsspannung: 2.7V bis 5.5V
- Stromaufnahme:
  - Betriebsmodus: 1 µA (typisch)
  - Standby-Modus: <1 µA
- Abmessungen: 3.2 mm x 1.8 mm x 1.0 mm (L x B x H)
#### Funktionen und Eigenschaften
- Kombinierter Sensor: Erfasst sowohl sichtbares Licht (Beleuchtungsstärke in Lux) als auch UV-Strahlung (UV-Index).
- Energieeffizienz: Beide Sensoren verfügen über sehr geringe Stromaufnahmen, ideal für mobile und batteriebetriebene Anwendungen.
- Hohe Präzision: Präzise Messungen dank hoher Auflösung und programmierbarer Empfindlichkeit.
- I2C-Kommunikation: Einfacher Anschluss und Datenabruf über standardisierte I2C-Schnittstelle, kompatibel mit einer Vielzahl von Mikrocontrollern und Systemen.
- UV-Index-Berechnung: Direkte Berechnung des UV-Index zur Bewertung der Gesundheitsgefahr durch UV-Strahlung.
#### Anwendungsbeispiele
- Umweltüberwachung: Langzeitüberwachung der Beleuchtungsstärke und UV-Strahlung zur Beurteilung von Umweltauswirkungen.
- Gesundheitsüberwachung: Einsatz in UV-Warngeräten zur Information der Öffentlichkeit über gefährliche UV-Strahlung.
- Gebäudeautomation: Automatische Steuerung von Beleuchtungssystemen basierend auf natürlichen Lichtverhältnissen.
- Landwirtschaft: Überwachung der Licht- und UV-Bedingungen in Gewächshäusern zur Optimierung des Pflanzenwachstums.
- Forschung und Bildung: Datensammlung für wissenschaftliche Projekte zur Untersuchung von Licht- und UV-Effekten.
#### Sicherheits- und Nutzungsrichtlinien
- Sicherer Betrieb: Vermeiden Sie den Betrieb außerhalb der spezifizierten Spannungs- und Temperaturbereiche, um eine Beschädigung der Sensoren zu verhindern.
- Schutz vor Umwelteinflüssen: Bei Einsatz im Freien sollten die Sensoren vor extremen Witterungsbedingungen geschützt werden, z.B. durch eine geeignete Gehäuseabdeckung.
- Korrekte Kalibrierung: Stellen Sie sicher, dass die Sensoren regelmäßig kalibriert werden, um genaue Messungen zu gewährleisten.
#### Verpackung und Lieferung
- Lieferumfang: Sensor-Modul mit LTR329 und VEML6070, Anleitung zur Inbetriebnahme
- Verpackung: Antistatische Verpackung zum Schutz vor elektrostatischen Entladungen
#### Hinweise und Empfehlungen
- Integration: Diese Sensoren sind ideal für die Integration in Mikrocontroller-Systeme, wie Arduino- oder Raspberry Pi-basierte Projekte.
- Wartung: Regelmäßige Reinigung der Sensorflächen kann notwendig sein, um genaue Messungen sicherzustellen, insbesondere in staubigen oder verschmutzten Umgebungen.

Hinweis: Dieses Datenblatt bietet eine detaillierte Übersicht über die technischen Spezifikationen und Anwendungsmöglichkeiten des senseBox Lichtsensors für Beleuchtungsstärke und UV-Strahlung (LTR329 & VEML6070). Für spezifische Anwendungsfälle und detaillierte Bedienungshinweise sollte die vollständige technische Dokumentation konsultiert werden.