die senseBox BLE Bee mit dem u-blox NINA-B312 Chip ist ein Modul, das Bluetooth Low Energy (BLE) Kommunikation ermöglicht. Es basiert auf dem leistungsstarken und vielseitigen NINA-B312, einem BLE-5.0-Modul von u-blox, das auf dem Nordic Semiconductor nRF52840 System-on-Chip (SoC) basiert. Dieses Modul ist für Anwendungen konzipiert, die eine drahtlose Datenübertragung über BLE erfordern, wie z.B. in der Sensorüberwachung, Datenloggern, tragbaren Geräten und Smart-Home-Anwendungen.
### Ausführliches Datenblatt für die senseBox BLE Bee (u-blox NINA-B312)
#### Allgemeine Informationen
- Produktname: senseBox BLE Bee
- Chip: u-blox NINA-B312 (basierend auf Nordic nRF52840)
- Funkprotokoll: Bluetooth Low Energy 5.0
- Anwendungsbereiche: IoT, drahtlose Sensornetzwerke, tragbare Geräte, Smart Home, Industrieautomatisierung
#### Technische Spezifikationen
##### Funktechnologie
- Frequenzbereich: 2.402 GHz bis 2.480 GHz (ISM-Band)
- Protokolle: BLE 5.0, Bluetooth Mesh, Thread, Zigbee (mit entsprechenden Stacks)
- Sendeleistung: Bis zu +8 dBm
- Empfangsempfindlichkeit: -103 dBm (BLE), -95 dBm (1 Mbps)
- Reichweite: Bis zu 100 Meter Sichtlinie, abhängig von den Umgebungsbedingungen
##### Elektrische Eigenschaften
- Betriebsspannung: 1.7V bis 3.6V DC
- Stromverbrauch:
  - Sendeleistung bei +8 dBm: Ca. 8.2 mA
  - Empfangsbetrieb: Ca. 4.6 mA
  - Schlafmodus: <1 µA
- Antennenanschluss: On-Board PCB-Antenne oder u.FL-Anschluss für externe Antennenoptionen
##### Schnittstellen und Kommunikation
- Kommunikationsschnittstellen: UART, SPI, I2C, GPIO
- Programmierbarkeit: Unterstützt Nordic nRF SDK, Arduino, mbed und andere Entwicklungsumgebungen
- Flash-Speicher: 1 MB (integriert)
- RAM: 256 kB
##### Physische Eigenschaften
- Formfaktor: XBee-kompatibel, direkter Anschluss an senseBox MCU
- Abmessungen: Standard-XBee-Modulgröße, ca. 24.4 mm x 32.9 mm
- Gewicht: Leicht, ca. 2-5 g
#### Funktionen und Merkmale
- Mehrere Protokolle: Unterstützung für mehrere drahtlose Protokolle, einschließlich BLE 5.0, Bluetooth Mesh und Thread.
- Hohe Reichweite: Erweiterte Reichweite durch BLE 5.0 und konfigurierbare Sendeleistung.
- Niedriger Energieverbrauch: Ideal für batteriebetriebene Anwendungen dank effizienter Energiemanagement-Optionen.
- Erweiterbare Funktionalität: Dank integrierter GPIOs und Schnittstellen können zusätzliche Sensoren und Aktoren direkt angeschlossen werden.
#### Anwendungsbereiche
- IoT und Smart Home: Drahtlose Steuerung und Überwachung von Sensoren und Geräten in Smart-Home-Anwendungen.
- Tragbare Geräte: Integration in tragbare Geräte für die Übertragung von Sensordaten.
- Industrieautomatisierung: Vernetzung und Steuerung industrieller Geräte und Sensoren.
- Datenlogger: Kabellose Übertragung von Umweltdaten an zentrale Systeme.
#### Sicherheits- und Nutzungsrichtlinien
- Betriebssicherheit:
  - Sicherstellen, dass das Modul innerhalb der spezifizierten Spannungs- und Temperaturgrenzen betrieben wird.
  - Vermeidung mechanischer Belastungen und feuchter Umgebungen, um die Funktionalität der Antenne und Elektronik zu gewährleisten.
- Installation:
  - Bei Verwendung einer externen Antenne den u.FL-Anschluss sicher befestigen und auf eine gute Abstrahlumgebung achten.
  - Achten Sie auf mögliche Interferenzen durch andere drahtlose Geräte in der Umgebung.
#### Verpackung und Lieferung
- Lieferumfang:
  - senseBox BLE Bee Modul (u-blox NINA-B312)
  - Verbindungskabel oder Stiftleisten (je nach Version)
  - Kurzanleitung zur Inbetriebnahme
- Verpackung: Antistatische Verpackung zum Schutz vor elektrostatischen Entladungen und mechanischen Schäden
#### Hinweise und Empfehlungen
- Kompatibilität: Kompatibel mit senseBox MCU und anderen Mikrocontroller-Plattformen, die XBee-kompatible Steckplätze unterstützen.
- Programmierung: Unterstützt gängige Entwicklungsumgebungen, ausführliche Dokumentation und Beispielcodes verfügbar.
- Wartung: Regelmäßige Überprüfung der Firmware und der Antennenverbindungen, um optimale Leistung zu gewährleisten.

Hinweis: Dieses ausführliche Datenblatt bietet eine umfassende Übersicht über die technischen Spezifikationen, Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten des senseBox BLE Bee Moduls mit dem u-blox NINA-B312 Chip. Für spezifische Anwendungen und detaillierte technische Informationen wird empfohlen, die vollständige technische Dokumentation und Benutzerhandbücher zu konsultieren.