die senseBox Batteriehalterung für eine 18650 Li-Ion Akkuzelle ist ein Zubehör, das entwickelt wurde, um eine sichere und stabile Stromversorgung für senseBox-Projekte zu gewährleisten. Diese Halterung ist speziell für 18650 Lithium-Ionen-Akkuzellen konzipiert, die für ihre hohe Energiedichte und lange Lebensdauer bekannt sind. Die Halterung bietet eine einfache Möglichkeit, eine wiederaufladbare Batterie in das senseBox-System zu integrieren, was besonders nützlich für mobile oder remote Anwendungen ist, bei denen eine unabhängige Stromquelle erforderlich ist.
### Ausführliches Datenblatt für die senseBox Batteriehalterung für eine 18650 Li-Ion Akkuzelle
#### Allgemeine Informationen
- Produktname: senseBox Batteriehalterung für 18650 Li-Ion Akkuzelle
- Einsatzbereiche: Mobile Stromversorgung, tragbare senseBox-Projekte, Outdoor-Anwendungen, Notstromversorgung
#### Technische Spezifikationen
##### Mechanische Eigenschaften
- Material: Hochwertiger, feuerfester Kunststoff (ABS oder ähnliches Material)
- Farbe: Schwarz
- Kompatibilität: Passend für Standard-18650 Li-Ion Akkuzellen (18 mm Durchmesser, 65 mm Länge)
- Befestigungsoptionen: Schraublöcher für einfache Montage in Gehäusen oder auf Platinen
##### Elektrische Eigenschaften
- Kontakte: Federkontakte aus vernickeltem Stahl oder Kupfer, für sicheren Kontakt mit der Akkuzelle
- Maximale Strombelastung: Je nach Material der Kontakte, typischerweise bis zu 5A
- Verkabelung: Lötanschlüsse oder vorverlegte Kabel für den Anschluss an die senseBox MCU oder andere Schaltungen
##### Sicherheit und Schutz
- Polaritätsschutz: Klare Markierungen für die korrekte Polarität der Akkuzelle, um Fehlanschlüsse zu verhindern
- Befestigung: Feste Halterung der Zelle durch Federkontakte, um Vibrationen und Stöße zu widerstehen
- Überladungsschutz: Abhängig vom angeschlossenen Ladegerät oder der Ladeelektronik
#### Funktionen und Merkmale
- Einfache Installation: Plug-and-Play-Design, das die einfache Integration einer 18650 Li-Ion Akkuzelle in das senseBox-System ermöglicht.
- Vielseitigkeit: Kann in verschiedenen Projekten verwendet werden, die eine wiederaufladbare Batterie benötigen.
- Sicherer Halt: Federkontakte sorgen für einen sicheren und stabilen Halt der Batterie, auch bei Bewegung.
#### Anwendungsbereiche
- Mobile und Remote-Anwendungen: Versorgung von senseBox-Projekten in abgelegenen Gebieten ohne feste Stromquelle.
- Tragbare Geräte: Energieversorgung für tragbare Sensoren und Geräte.
- Notstromversorgung: Einsatz als Backup-Batterie in sensiblen Anwendungen, um einen kontinuierlichen Betrieb zu gewährleisten.
- Experimentelle und Bildungsprojekte: Ermöglicht Schülern und Entwicklern das Experimentieren mit Akkubetriebenen Systemen.
#### Sicherheits- und Nutzungsrichtlinien
- Betriebssicherheit:
  - Stellen Sie sicher, dass die 18650 Akkuzelle korrekt in die Halterung eingesetzt ist, um Kurzschlüsse und andere Beschädigungen zu vermeiden.
  - Verwenden Sie nur unbeschädigte Akkuzellen, um das Risiko von Ausgasen oder Explosionen zu minimieren.
- Installation:
  - Sicherstellen, dass die Halterung in einem gut belüfteten Bereich montiert ist, insbesondere bei Anwendungen mit hoher Strombelastung.
  - Bei Verwendung in Outdoor-Anwendungen sollte die Halterung vor Feuchtigkeit geschützt werden.
#### Verpackung und Lieferung
- Lieferumfang:
  - senseBox Batteriehalterung für eine 18650 Li-Ion Akkuzelle
  - Kurzanleitung zur Installation und Sicherheitsinformationen
- Verpackung: Schutzverpackung, um die Halterung während des Transports vor Beschädigungen zu schützen
#### Hinweise und Empfehlungen
- Kompatibilität: Geeignet für Standard-18650 Akkuzellen, bitte sicherstellen, dass die Akkuzellen über ausreichenden Schutz (PCB/BMS) verfügen, falls keine zusätzliche Schutzschaltung vorhanden ist.
- Wartung: Regelmäßige Überprüfung auf Anzeichen von Verschleiß oder Korrosion an den Kontakten.
- Ladehinweis: Verwenden Sie ein geeignetes Ladegerät für 18650 Li-Ion Akkuzellen, um eine sichere und effektive Ladeperformance zu gewährleisten.