der senseBox ToF-Distanzsensor mit dem VL53L8CX ToF (Time-of-Flight) Sensorelement ist ein hochmoderner Sensor, der zur präzisen Messung von Entfernungen und Bewegungen entwickelt wurde. Der VL53L8CX ist ein fortschrittlicher ToF-Sensor von STMicroelectronics, der Laserlicht verwendet, um die Zeit zu messen, die benötigt wird, um von einem Objekt reflektiert zu werden. Dies ermöglicht genaue und schnelle Distanzmessungen.
### Ausführliches Datenblatt für den senseBox ToF-Distanzsensor (VL53L8CX)
#### Allgemeine Informationen
- Produktname: senseBox ToF-Distanzsensor
- Sensorelement: VL53L8CX von STMicroelectronics
- Einsatzbereiche: Abstandsmessung, Bewegungsverfolgung, Robotik, Gestenerkennung, industrielle Automatisierung
#### Technische Spezifikationen
##### Messung und Leistung
- Messprinzip: Time-of-Flight (ToF)
- Messbereich:
  - Kurzdistanz: Bis zu 3 m
  - Langdistanz: Bis zu 8 m (abhängig von den Reflexionseigenschaften des Ziels und den Umgebungsbedingungen)
- Genauigkeit: Typischerweise ±5 mm bei kurzen Distanzen
- Auflösung: 1 mm
- Ansprechzeit: Weniger als 30 ms für eine einzelne Messung
- Field of View (FoV): 18° x 18° (typisch)
##### Elektrische Eigenschaften
- Betriebsspannung: 2.6V bis 3.5V DC
- Stromverbrauch:
  - Messbetrieb: Typisch 20 mA
  - Standby-Modus: <1 µA
- Schnittstelle: I2C (Inter-Integrated Circuit)
- I2C-Adresse: Standardadresse 0x29, änderbar
##### Physische Eigenschaften
- Abmessungen:
  - Länge: Ca. 12 mm
  - Breite: Ca. 4 mm
  - Höhe: Ca. 1.5 mm
- Gehäuse: Miniaturisiertes, robustes Gehäuse
- Umgebungsschutz: Schutz gegen Staub und leichte Feuchtigkeit (keine IP-Zertifizierung)
#### Funktionen und Merkmale
- Multizonen-Fähigkeit: Unterstützung für Messungen in mehreren Zonen gleichzeitig, ideal für Gestenerkennung und 3D-Raumerfassung.
- Hohe Präzision und Schnelligkeit: Schnelle und genaue Messungen, ideal für Echtzeitanwendungen.
- Geringer Stromverbrauch: Optimiert für batteriebetriebene Geräte.
- Integrierte Kalibrierung: Automatische Kalibrierung für zuverlässige und konsistente Messergebnisse.
#### Anwendungsbereiche
- Robotik: Einsatz in Robotern zur Hinderniserkennung und Navigation.
- Gestenerkennung: Erfassen von Bewegungen und Gesten für interaktive Systeme.
- Industrielle Automatisierung: Messung von Distanzen in Produktionsprozessen, Überwachung von Maschinenbewegungen.
- Sicherheitssysteme: Überwachung und Erkennung von Bewegungen in Sicherheitsanwendungen.
#### Sicherheits- und Nutzungsrichtlinien
- Betriebssicherheit:
  - Vermeiden Sie direkte Ausrichtung auf stark reflektierende Oberflächen, die die Genauigkeit beeinträchtigen könnten.
  - Schutz vor starker Feuchtigkeit und Schmutzansammlungen, um die Optik des Sensors nicht zu beeinträchtigen.
- Installation:
  - Platzieren Sie den Sensor in einer Position, die eine klare Sichtlinie zum Ziel ermöglicht, um die besten Messungen zu gewährleisten.
  - Sicherstellen, dass keine physischen Hindernisse den Strahlengang stören.
#### Verpackung und Lieferung
- Lieferumfang:
  - senseBox ToF-Distanzsensor (VL53L8CX)
  - Verbindungskabel für I2C-Anschluss
  - Kurzanleitung zur Inbetriebnahme
- Verpackung: Antistatische Verpackung zum Schutz vor elektrostatischen Entladungen und mechanischen Schäden
#### Hinweise und Empfehlungen
- Kompatibilität: Kann mit der senseBox MCU und anderen Mikrocontroller-Plattformen, die I2C unterstützen, verwendet werden.
- Firmware und Software: Unterstützung durch Treiber und Beispielsoftware für einfache Integration und Entwicklung.
- Wartung: Regelmäßige Reinigung der Optikfläche, um Staub und Schmutz zu entfernen, der die Messgenauigkeit beeinträchtigen könnte.

Hinweis: Dieses ausführliche Datenblatt bietet eine umfassende Übersicht über die technischen Spezifikationen, Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten des senseBox ToF-Distanzsensors mit dem VL53L8CX. Für spezifische Anwendungen und detaillierte technische Informationen wird empfohlen, die vollständige technische Dokumentation und Benutzerhandbücher zu konsultieren.