### Datenblatt für den senseBox Luftdruck- und Temperatursensor DPS310
#### Allgemeine Informationen
- Modell: senseBox Luftdruck- und Temperatursensor DPS310
- Hersteller: Infineon Technologies (Sensor) / senseBox (Modul)
- Sensor-Typ: Digitaler Barometer und Temperatursensor
- Anwendungsbereiche: Umweltüberwachung, Wetterstationen, Altimeter, mobile Geräte, Forschung und Bildung
#### Technische Spezifikationen
##### Luftdruckmessung
- Messbereich: 300 hPa bis 1200 hPa (hPa = Hektopascal)
- Genauigkeit: ±0.005 hPa bei 25°C (typisch)
- Auflösung: 0.002 hPa
- Langzeitstabilität: ±1 hPa pro Jahr
##### Temperaturmessung
- Messbereich: -40°C bis +85°C
- Genauigkeit: ±0.5°C (typisch)
- Auflösung: 0.01°C
- Reaktionszeit: Typischerweise <1 Sekunde für Temperaturänderungen
##### Elektrische Eigenschaften
- Betriebsspannung: 1.7V bis 3.6V
- Stromaufnahme:
  - Betriebsmodus: Ca. 1.7 µA im Luftdruckmessmodus, 1.2 µA im Temperaturmessmodus
  - Standby-Modus: <0.5 µA
- Kommunikationsprotokolle: I2C (Inter-Integrated Circuit), SPI (Serial Peripheral Interface)
- I2C-Adresse: 0x76 oder 0x77 (konfigurierbar)
##### Physische Eigenschaften
- Abmessungen (Sensor): Ca. 2.0 mm x 2.5 mm x 1.0 mm (L x B x H)
- Gewicht: Ca. 0.05 Gramm
- Betriebstemperaturbereich: -40°C bis +85°C
- Lagerungstemperaturbereich: -40°C bis +125°C
##### Funktionen und Eigenschaften
- Temperaturkompensation: Eingebaute Temperaturkompensation für genaue Messungen unter verschiedenen Umgebungsbedingungen
- Kalibrierung: Werkseitig kalibriert für präzise Messungen
- Feuchtigkeitsschutz: Der Sensor sollte in einer geeigneten Schutzhülle betrieben werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden
- Schnittstellen: Unterstützt sowohl I2C als auch SPI zur flexiblen Systemintegration
##### Anwendungsbeispiele
- Wetterstationen: Erfassung von Luftdruck und Temperatur zur Wettervorhersage und Klimastudie
- Altimeter: Bestimmung der Höhenlage in mobilen Geräten wie Smartphones, Smartwatches und tragbaren Altimetern
- Drohnen: Höhenmessung und Stabilisierungssysteme
- Forschung und Bildung: Einsatz in Projekten zur Umweltüberwachung und Klimaforschung
#### Sicherheits- und Nutzungsrichtlinien
- Sicherer Betrieb: Verwenden Sie den Sensor nur innerhalb der spezifizierten Betriebsbedingungen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Feuchtigkeitsmanagement: Bei Einsatz in feuchten Umgebungen ist ein Schutzgehäuse erforderlich, um den Sensor vor Wasser und Feuchtigkeit zu schützen.
- Elektrische Sicherheit: Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Verbindungen korrekt isoliert sind, um Kurzschlüsse zu verhindern.
#### Verpackung und Lieferung
- Lieferumfang: Sensor-Modul, Kurzanleitung
- Verpackung: Antistatische Verpackung zur Vermeidung von Schäden durch elektrostatische Entladungen
#### Hinweise und Empfehlungen
- Empfohlene Anwendungen: Geeignet für Anwendungen, die präzise Messungen von Luftdruck und Temperatur erfordern, wie z.B. in tragbaren Geräten, Wetterstationen und Forschungseinrichtungen.
- Kalibrierung und Wartung: Der Sensor ist werkseitig kalibriert und benötigt im Allgemeinen keine weitere Kalibrierung. Es wird empfohlen, den Sensor in regelmäßigen Abständen auf Genauigkeit zu überprüfen, besonders bei kritischen Anwendungen.

Hinweis: Dieses Datenblatt bietet eine umfassende Übersicht über die technischen Spezifikationen und Anwendungsmöglichkeiten des senseBox Luftdruck- und Temperatursensors DPS310. Für detaillierte Anweisungen zur Installation und Verwendung wird empfohlen, die vollständige Bedienungsanleitung zu konsultieren.